## Slide 1
Medical AI Research Center
1
Medical AI Research Center, SMC
MARS
July. 30. 2025
홍창희, 한채원
흉부 CT 프로젝트 – Reconstruction

## Slide 2
데이터셋
저선량 흉부 CT (Low-Dose CT)
비식별화 유무
  전체 비식별화 완료
데이터 형식
  DICOM
View
  Axial (횡단면, 평면)
  Coronal (관상면, 정면)
  Sagittal (시상면, 측면)
Case
  정상: 6,600건
  결핵: 200건
  폐렴: 700건
Label
  정상, 결핵, 폐렴 3가지 병명의 label만 존재 O
  Segmentation Mask 등 다른 annotation 존재 X

## Slide 3
프로젝트 주제
Task: Reconstruction + Classification
주요 Task
  저선량 CT → 고품질 CT 이미지 Reconstruction
  재구성 전/후 데이터로 각각 Classification 후 성능 비교
데이터 활용
  프로젝트 기간과 GPU가 제한적이기 때문에, 3D DICOM 데이터에서 Axial 2D 슬라이스만 추출해서 사용
Reconstruction 모델
  Score‑based Diffusion Model
  Ground‑Truth(고선량 CT) 없이 비지도 학습 가능
Classification 모델
  EfficientNet‑B0

## Slide 4
데이터 활용
  프로젝트 기간과 GPU가 제한적이기 때문에, 3D DICOM 데이터에서 Axial 2D 슬라이스만 추출해서 사용
Reconstruction 모델
  Score‑based Diffusion Model
  Ground‑Truth(고선량 CT) 없이 비지도 학습 가능
Classification 모델
  EfficientNet‑B0
프로젝트 주제
Task: Reconstruction + Classification
주요 Task
  저선량 CT → 고품질 CT 이미지 Reconstruction
  재구성 전/후 데이터로 각각 Classification 후 성능 비교
프로젝트 방향 1
  CT 스캔 시 얻게 되는 raw data인 sinogram 없이, 데이터셋에서 제공되는 DICOM 이미지 데이터만으로 Reconstruction 진행
프로젝트 방향 2
  DICOM 이미지 데이터에서 변환(Forward projection)을 통해 sinogram을 추출한 다음, 이를 학습에 이용해 Reconstruction 진행
선배님과 논의 후에 방향 결정

## Slide 5
실험 평가
Reconstruction 전/후 비교
이미지 품질 비교
  정량 지표
    PSNR (Peak Signal‑to‑Noise Ratio)
    SSIM (Structural Similarity Index)
  정성 평가
    대표 Axial 슬라이스 전/후 시각화
Classification 성능 비교
  정량 지표
    Accuracy, Precision, Recall, Sensitivity
    ROC-AUC
  혼동 행렬
    재구성 전/후 분류 모델의 Confusion Matrix